«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Аксаковского сельсовета

__________________  И.Н. Конаков

«______» ______________ 2016г.

АКТ

технического обследования  системы  холодного  водоснабжения

с. Алексеевка                                                                                                                                                    «19» августа  2016 г.

Объект:  система холодного водоснабжения с. Алексеевка

Мы, нижеподписавшиеся:  депутат Совета депутатов МО «Аксаковский сельсовет»  Ивлиев В.А., глава  администрации МО «Аксаковский сельсовет»  Конаков И.Н. и специалист  сельсовета Качарова С.П. составили настоящий акт  технического обследования  объекта  системы холодного водоснабжения.

|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- |
|  | Скважина № 1 С. Аксаково | Емкость |  |
| Год постройки | 1987 |  | 1987 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1987 |  | 1987 |
| Марка, оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-6,5-140 5,5 квт 22.04.2013г |  | Водопроводные колодцы: 45 шт.; -ж/б кольца ǿ 1 м Водонапорные колонки – 45 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водоподъёмная наружным диаметром 60 мм | Нет, работает напрямую | Чугун, ǿ 125-150 мм протяженность 12,0 км |
| Фактическое состояние качества | Погружной насос в работе, нарушений не выявлено. |  |  |
| % износа | 50% |  | 90% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 6,0 кг с/см2 |  | Максимальное 5,0 кг с/см2 |
| Сведения об аварийности | нет | нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | Соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.1074-01 (питьевая вода) |  |  |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Малонадежное | Малонадежное | малонадежное |
| Заключение |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта | Малонадежное | Малонадежное | Малонадежное |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна 5 лет | Эксплуатация возможна 5 лет | Эксплуатация возможна 5 лет |
| Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в т.ч.: Коэффициент использования оборудования; -потери ресурса, %; - расход эл.энергии, кВт/м3 | - | - | - |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования |  | Проведение планово- предупредительных ремонтов водопроводной сети |
| Надежности качества | Ежегодно произ-водить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01. Бактериологический анализ воды осуще-ствлять в сроки осуществляемые с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Промывка скважины |  | Отбор проб воды по микробиологическим и санитарным показателям |
| Энергетической эффективности | Модернизация оборудования скважины, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия |  | Замена изношенных водопроводных сетей, запорной арматуры, колонок |
| По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы скважины: наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации |  | Анализ условий работы сети , ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | ежегодно |  | ежегодно |
| Способ приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз. способ |  | Хоз. способ |
| Возможные проектные решения |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, предельные сроки проведения или реконструкции объекта | Промывка скважины с заменой водоподъемного оборудования 2020 |  | Замена запорной арматуры и водопроводных колонок 2020 |