«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Аксаковского сельсовета

__________________  И.Н. Конаков

«______» ______________ 2016г.

АКТ

технического обследования  системы  холодного  водоснабжения

с. Большое Алпаево                                                                                                                                        «19» августа  2016 г.

Объект:  система холодного водоснабжения с. Большое Алпаево

Мы, нижеподписавшиеся:  депутат Совета депутатов МО «Аксаковский сельсовет» Кулаев А.Н., глава  администрации МО «Аксаковский сельсовет»  Конаков И.Н. и специалист  сельсовета Качарова С.П. составили настоящий акт  технического обследования  объекта  системы холодного водоснабжения.

|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- |
|  | Скважина № 1 С. Аксаково | Емкость |  |
| Год постройки | 1987 |  | 1987 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1987 |  | 1987 |
| Марка, оборудования, производительность |  |  | Водопроводные колодцы: 30 шт.; -ж/б кольца ǿ 1 м Водонапорные колонки – 30 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Металлопласт, ǿ 32 мм |  | Чугун, ǿ 150 мм протяженность 7,0 км Пластик, ǿ 100 мм, протяженность 500 метров |
| Фактическое состояние качества | Погружной насос в работе, нарушений не выявлено. |  | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, но периодически технические неполадки, устраняемые в межремонтные периоды |
| % износа | 50% |  | 98% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 1,0 кг с/см2 |  | Максимальное 1,0 кг с/см2 |
| Сведения об аварийности | нет | нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | Соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.1074-01 (питьевая вода) |  |  |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Малонадежное | Малонадежное | малонадежное |
| Заключение |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта | Не эксплуатируется | Не эксплуатируется | Не эксплуатируется |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна 5 лет | Эксплуатация возможна 5 лет | Эксплуатация возможна 5 лет |
| Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в т.ч.: Коэффициент использования оборудования; -потери ресурса, %; - расход эл.энергии, кВт/м3 | - | - | - |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: |  |  |  |
| Надежность качества |  |  |  |
| Энергетической эффективности |  |  |  |
| По режимам эксплуатации |  |  |  |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) |  |  |  |
| Способ приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |
| Возможные проектные решения |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, предельные сроки проведения или реконструкции объекта |  |  |  |